## Slide 1
第二次讨论课
第四组
小组成员：
边磊
姚成伟
蒋鹏辉

## Slide 2
目 录
CONTENTS
TCP协议发展中的不同版本
02
01
TCP在无线网络中的问题及解决方法

## Slide 3
TCP协议发展中的不同版本
PART 01

## Slide 4
NewReno算法
Reno算法
SACK算法
Tahoe算法
概览

## Slide 5
Tahoe算法
Tahoe采用了递增式肯定重传策略和''go-back-n"模型 (滑动窗口算法)。
在不清楚网络环境的情况下向网络传送数据，要求TCP缓慢地探测网络以确定可用带宽，以避免突然传送大量数据而使网络拥塞。
为达此目的，在传送开始时，采用了慢启动机制。
在慢启动阶段，拥塞窗口(cwnd)随着确认的到来以指数方式递增直到到达阀值ssthresh ;
之后TCP进入拥塞避免阶段，cwnd每隔RTT（以线性方式递增1个单位。
如果连续收到3个重复确认，TCP不等重传定时器溢出，马上重传丢失的报文段，这称为快速重传;
之后TCP返回慢启动状态

## Slide 6
优劣
优势：Tahoe引入快速重传机制，即当接受者收到几个对同
一TCP报文的相同应答时，发送方就推断已经发生了丟包,
而没有必要的等到重传定时器超时，并且重传相应的包，
提高了信道的利用率。
劣势:在收到3个重复ACK或在超时的情况下，Tahoe 置cwnd为1，然后进入慢启动阶段。这一方面会引起网络的激烈振荡，另一方面大大降低了网络的利用率。

## Slide 7
Reno算法
Reno在Tahoe之后,加入了快速恢复，是Tahoe的改进版。
在快速重传之后进入快速恢复(而不是TCP Tahoe采用的
慢启动)
接收方发送重复确认不仅仅意味着有报文段丢失了，还意味着有其它的报文段离开了网络,到达了接收方的缓冲区 ，也就是说，网络“管道”空出了新的位置，这样TCP可以继续发送新的报文段

## Slide 8
优劣
优势：它有效地避免了当前网络拥塞状况不够严重时，采用“慢启动”算法容易造成发送窗口减小的幅度过大的问
题，避免了在快速重传后通道为空的现象。
劣势:首先,源端在检测到拥塞后,要重传自数据包丢失到检测到丢失时发送的全部数据包,而这中间有些数据包是正确传到接收端,不必重传的。
在一个窗口中的多个报文段同时丢失的情况下会出现性能问题:
因为此时引起TCP退出快速恢复的“确认了新数据的ACK”没有确认进入快速重传之前丢失的所有报文段。其它丢失的报文段会使得TCP不断执行快速重传和快速恢复,而cwnd和ssthresh也会多次被减半，大大降低了吞吐量。

## Slide 9
NewReno算法
在Reno中，发送方收到一个不重复的应答后就退出“快速恢复”状态，而在New Reno中，只有全部的丢包都被重传确认后才退出“快速恢复”状态。
New Reno做了一个变化， 当多包丢弃时，去掉了Reno的等待重传定时器，在快速恢复的阶段，发送端收到一个部分应答来表征一些包而不是所有包。
在Reno中，部分包通过减少可用窗口至拥塞窗口大小以使TCP退出快速恢复。
New Reno的恢复不需要重传超时，每个往返时间重传一个包直到所有的数据包被传完。
NewReno保持在快速恢复状态，直到在快速恢复阶段初始化未被成功传送的数据全被响应。

## Slide 10
SACK算法
SACK算法是在Reno基础上进行扩展，对数据包进行有选择地确认和重传(选择确认策略) .这样,源端就能准确地知道哪些数据包正确地传到接收端,从而避免不必要地重传,减少时延,提高网络吞吐量.
当目的端缓存队列出现序号不连续的数据时，向源端发送承载有SACK选项的重复ACK，实现源端有选择的重传丢失的数据包，提高了TCP的性能。
当重传分组本身被丢弃后，SACK用重传超时来探测丢失,再次重传后进入慢启动过程，在确认了所有出现在进入快速恢复阶段的分组后，发送端将从快速恢复中退出。

## Slide 11
TCP在无线网络中的问题及解决方法
PART 02

## Slide 12
非对称链路问题
高误码率问题
移动切换问题
高时延问题
问题

## Slide 13
端到端的解决方案
基于显示反馈的拥塞控制协议
三个方面
无线链路层解决方案
解决方法

## Slide 14
分段连接方法：
把一个从固定终端到移动端的TCP连接分成两段，那么从BS
（基站）到移动终端的连接就无须使用TCP，可以使用更适合无线网络的协议
无线链路层解决方案
链路层重传：
缺点：误码率超高时，会导致协议性能更差

## Slide 15
TCP Vegas协议：
通过观测TCP连接中RTT时延的变化来调节拥塞窗口，由于RTT信号相对于丢包信号反应更灵敏，因此
该协议能更及时反映出一般网络的拥塞状况
端到端解决方案
TCP Veno协议：
是在TCP Reno和TCP Vegas的基础上结合两者的特点，对慢启动、拥塞避免和快速恢复算法进行改造，使用与TCP Vegas相类似的机制估计当前连接所处的状态，推断数据包的丢失是拥塞丢包或者随机丢包，使协议在无线网络环境下的性能有了较大的改善，并兼顾了公平性和灵活性

## Slide 16
显示反馈协议最初由ECN机制衍生而来，ECN机制被用来部署在中间路由器上进行缓存队列管理，提前
检测拥塞并向发送端通告拥塞
基于显示反馈的拥塞控制协议
显示反馈在无线网络中一个成功的应用：XCP-B

## Slide 17
参考文献
1. S Floyd. TCP and explicit congestion notification [CJ.ACM Computer Communication Review, 1994, 24(5):10-23. 2. C P Fu, S C Liew. TCP Veno: TCP enhancement for transmission over wireless access networks (J). IEEEJoumal on Selected Areas in Communication, 2003, 21(2): 216-228. 3. C Casetti, M Gerla, S Mascolo, M Y Sanadidi, R Wang. TCP Westwood: bandwidth estimation for enhanced transport over wireless links [C). Proccedingsof MOBICOM 2001, Rome, Italy, 2001: 287-297. 4. Y Zhang, S R Kang, D Loguinov. Delayed stability and performance of distributed congestion control [C).ACM SIGCOMM Computer Communication control,2004, 34(4): 307-318.
5. Y Zhang, D Leonard, D Loguinov. JetMax: scalable max-min congestion control for high-speed heterogeneous networks [C]. Proceedings of IEEE INFOCOM,Barcelona, 2006: 1-13.

## Slide 18
边磊：TCP协议发展中的不同版本部分
姚成伟：TCP在无线网络中的问题及解决方法部分
蒋鹏辉：材料收集，撰写报告
小组分工